# 延时说明

零壹官方技术论坛：www.laser400.com

| 版本 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2022/6/21 | 添加版本号 |

在IO配置里，可以看到一个选项——“外部控制开始脉冲模式”，它的勾选与否决定外部控制开始标刻时所需信号的两种状态。勾选时，只要按下脚踏（或者PLC给个脉宽较短的信号）即可，也就是说信号不需要长时间保持；不勾选时，则外部信号需要长保持，松开即是停止。

延时是指软件主页左下角“高级”按钮里的开始延时、间隔延时和滤波延时。

对于打标文档来说，不同的打标模式（有：单次、触发器（自动化）、连续和重复无间隔），起作用的延时各不相同，下面结合“外部控制开始脉冲模式”进行说明：

### 勾选“外部控制开始脉冲模式”

需要注意的是：1、开始信号对应“外部控制开始标刻（脚踏）”信号或者“打标”按钮

- 停止信号对应点击软件里停止按钮或者“外部停止标刻”信号

#### ①单次

对于单次模式来说，起作用的只有“开始延时”，且在给停止信号时，是不会有“完成信号”的。

#### ②触发器（自动化）

触发器模式的操作逻辑比较特殊，必须现在软件点击“打标”按钮，再来给触发信号。对于触发器模式来说，起作用的有开始延时和滤波延时。开始延时对于每次触发来说都会生效，滤波延时是从触发到时开始计算的。

#### ③连续

连续模式下起作用的有：开始延时和间隔延时。开始延时只会在开始信号给到时生效一次，间隔延时则是打标完文档后到下一次打标的时间。

#### ④重复无间隔

重复无间隔模式下，各个延时均不起作用，软件收到开始信号后就开始打标，收到停止信号后就停止打标。

### 2、不勾选外部“外部控制开始脉冲模式”

注意：不勾选时，外部信号保持会打标，停掉信号后会停止打标。

#### ①单次

单次模式下，起作用依旧只有开始延时。因为开始信号是保持信号，保持时会一直打标，停下时就会停止打标。

#### ②触发器（自动化）

与勾选“外部控制开始脉冲模式”相同

#### ③连续

连续模式依旧：开始延时在开始信号给到后起作用一次，间隔延时也起作用。在开始信号停止后，停止打标。

#### ④重复无间隔

重复无间隔模式在开始信号给到后持续打标，在信号停止后则停止打标。