# 激光打标接口说明书

## 一、概述

此激光打标机板卡针对激光打标机专用开发的控制卡，支持光纤激光器、二氧化碳激光器、YAG激光器、带模拟量控制激光器。此板卡带有24V相关的光闸信号、调制信号等，可以直接接相关高功率激光器。此板卡，不需要外接pc，能直接标刻。

### 1.1 、控制卡安装尺寸

## 二、激光打标接口说明：

| 序号 | 接口名称 | 用途介绍 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源接口 | DC12~DC24V 功率建议25W或者25W以上。激光器24V信号的需要用24V电压 |
| 2 | J3接口：VGA接口 | VGA显示信号输出，接显示屏，建议使用18.5寸（1366*768）或者19寸（1440*900）。 |
| 3 | CON3接口：扩展IO接口， DB15公座 | 用于IO输入输出等辅助功能，如开始、停止打标、漏打报警、旋转轴等等功能 |
| 4 | CON4口：扩展IO接口2 , DB25公座 | 用于IO输入输出等辅助功能，如开始、停止打标、漏打报警、旋转轴等等功能 |
| 5 | P4口：扩展IO接口2部分，4p端子座 | 一个输入IN1口，一个OC门输出OUT9口 |
| 6 | P3口：串口，5p端子座 | 含有2路串口，用于做串口的扩展通信 |
| 7 | RJ1接口：网口 | 用于做网络的扩展通信功能 |
| 8、 | USB_HOST1、USB_HOST2 USB主接口 | 4个USB口，可接U盘、鼠标、键盘、扫码枪等等。 |
| 9、 | CON1接口：振镜接口，DB15插座 | 接入具有XY2-100协议的数字振镜 |
| 10、 | CON2接口：激光接口，DB25插座。 | 可接光纤激光发射器（联品、创鑫）、MOPA激光发射器（联品、创鑫）、二氧化碳激光发射器（大威）、瑞丰恒YAG激光器等 |
| 11、 | P1接口：激光接口2 | 含有专用24V光闸信号、调制信号、模拟信号、红光信号，方便接高功率激光器 |

### 2.1、电源接口

| 管脚 | 信号名称 | 具体说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 24V | 24V，电源正端输入 |
| 2 | GND2 | 地，电源负端输入 |
| 3 | PE | 大地，抗干扰用 |

### 2.2、J3接口：VGA接口

标准的VGA接口，利用标准的VGA接口线将这VGA接口与显示屏相连接，就可在显示屏上显示激光打标系统的操作界面，实现对激光打标系统的操作。

### 2.3、CON3接口：DB15扩展IO口

该接口可以用于IO口的输入输出，达到对系统打标的控制目的。

图5  拓展IO接口对应图

各个管脚的具体说明如下：

| 管脚 | 信号名称 | 具体说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | IN4 | 24V光耦输入4，与GND形成回路 |
| 2 | OUT8 | 可配置OC门输出口8 |
| 3 | OUT7 | 可配置OC门输出口7 |
| 4 | 5V | 5V输出，与GND形成回路 |
| 5 | 24V | 24V输出，与GND形成回路, 此输出与电源的输入是同一个电压 |
| 6 | OUT5 | 可配置TTL输出口5 |
| 7 | IN3 | 24V光耦输入3，与GND形成回路 |
| 8 | IN2 | 24V光耦输入2，与GND形成回路 |
| 9 | OUT4 | 可配置TTL输出口4 |
| 10 | OUT3 | 可配置TTL输出口3 |
| 11,12 | GND | 地 |
| 13 | OUT2 | 可配置TTL输出口2 |
| 14 | OUT6 | 可配置OC门输出口6 |
| 15 | OUT1 | 可配置TTL输出口1 |

### 2.4、CON4接口：DB25扩展IO口

| 管脚 | 信号名称 | 具体说明 |
| --- | --- | --- |
| 1, 17 | 24V | 24V输出 |
| 2 | IN1 | 24V光耦输入1，与GND形成回路 |
| 3 | IN6 | 24V光耦输入6，与GND形成回路 |
| 4 | IN8 | 24V光耦输入8，与GND形成回路 |
| 5, 9, 13 | GND | GND地 |
| 6 | IN10 | 24V光耦输入10，与GND形成回路 |
| 7 | IN12 | 24V光耦输入12，与GND形成回路 |
| 8 | IN14 | 24V光耦输入14，与GND形成回路 |
| 10 | OUT10 | 可配置TTL输出口10 |
| 11 | OUT12 | 可配置TTL输出口12 |
| 12 | OUT14 | 可配置TTL输出口14 |
| 14 | OUT9 | 可配置OC输出口9, 与24V形成回路，可以外接继电器 |
| 15 | IN5 | 24V光耦输入5，与GND形成回路 |
| 16 | IN7 | 24V光耦输入7，与GND形成回路 |
| 18 | IN9 | 24V光耦输入9，与GND形成回路 |
| 19 | IN11 | 24V光耦输入11，与GND形成回路 |
| 20 | IN13 | 24V光耦输入13，与GND形成回路 |
| 21 | IN15 | 24V光耦输入15，与GND形成回路 |
| 22 | 5V | 5V输出 |
| 23 | OUT11 | 可配置TTL输出口11 |
| 24 | OUT13 | 可配置TTL输出口13 |
| 25 | OUT15 | 可配置TTL输出口15 |

### 2.5、P4接线口

| 管脚 | 信号名称 | 具体说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | IN1 | 24V光耦输入，与GND构成回路 |
| 2 | GND | 地 |
| 3 | 24V | 24V供电输出 |
| 4 | OUT9 | OC门输出。与24V，GND构成回路 |

注意：此P4接口共用CON4的部分接线，仅方便接线用的。

### 2.6、P3：串口

| 管脚 | 信号名称 | 具体说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TXD3 | 串口3 232发送 |
| 2 | RXD3 | 串口3 232接收 |
| 3 | GND | 地 |
| 4 | TXD0 | 串口0 232发送 |
| 5 | RXD0 | 串口0 232接收 |

### 2.7、RJ1：网口

网口用于软件的网络扩展。

### 2.8、USB_HOST1、USB_HOST2：USB接口

USB的接口，用于接入鼠标与键盘操作和插入U盘、扫描枪等，通过U盘来实现系统文档的导入和导出，或者可以通过U盘来进行系统的固件更新。

### 2.9 、CON1接口：DB15振镜控制

振镜控制信号为数字信号，可以直接连接至协议为XY2-100的数字振镜。注意：数字信号建议采用带屏蔽层的双绞线连接。

图3  实际振镜接口对应图

各个管脚的具体说明如下：

| 管脚号 | 信号名称 | 具体说明 |
| --- | --- | --- |
| 1, 9 | CLK-/CLK+ | 时钟信号—/时钟信号+ |
| 2,10 | SYNC-/SYNC+ | 同步信号—/同步信号+ |
| 3,11 | Xchannel-/ XChannel+ | 振镜X信号—/振镜X信号+ |
| 4,12 | Ychannel-/ YChannel+ | 振镜Y信号—/振镜Y信号+ |
| 5,13 | NULL | 保留 |
| 6,14 | NULL | 保留 |
| 7 | NULL | 保留 |
| 8,15 | GND | 地 |

按照以上的接口介绍，对应实际的振镜接口线，接入板上振镜接口各个对应的脚即可。

### 2.10 、CON2接口：DB25激光控制

CON2 插座是专用于接激光发射器

图4  激光接口对应图

(1)光纤激光器接线图

| 管脚号 | 信号名称 | 具体说明 |
| --- | --- | --- |
| 1-8 | P0-P7 | 激光器功率。TTL 输出。 |
| 9 | PLATCH | 功率锁存信号。TTL 输出。 |
| 10,14 | GND | 控制卡的参考地 |
| 11,12,16,21 | LASERST0-3 | 激光器状态输入 |
| 17 | VCC | 控制卡的5V电源输出 |
| 18 | MO | 主振荡器开关信号。TTL输出。 |
| 19 | AP | 功率放大器开关信号。TTL输出。 |
| 20 | PRR | 重复脉冲频率信号。TTL输出 |
| 22 | RedPt | 红光指示。TTL输出 |
| 23 | EMSTOP | 急停开关信号。TTL输出。 |
| 13,15,24,25 |  | 此脚悬空，不连接 |

注意：1、根据实际的激光器接线来接上以上介绍的对应的各个引脚即可。

2、以上的接法是光纤激光器的接法

（2）co2激光接线图

| 管脚号 | 信号名称 | 具体说明 |
| --- | --- | --- |
| 4、 | P3 (CO2_LASER_EN+) | co2激光器使能信号+。TTL输出 |
| 5 | P4(CO2_LASER_EN-) | co2激光器使能信号-。TTL输出 |
| 19 | AP(CO2_PWM+) | co2激光器pwm+输出。TTL输出 |
| 20 | PRR(CO2_PWM-) | co2激光器pwm-输出。TTL输出 |
| 10,14 | GND | 控制卡的参考地 |
| 17 | VCC | 控制卡的5V电源输出 |

co2激光器波形图

说明：

（1）脚19是co2激光器PWM+信号。对应波形图的PWM+

（2）脚20是co2激光器PWM-信号。对应波形图的PWM-

（3）脚4是co2激光器使能信号+。对应波形图的LASEREN+

（4）脚5是co2激光器使能信号-。对应波形图的LASEREN-

一般co2激光器仅需接19脚就能正常打标。某些激光器打标需要PWM差分信号时，需同时接19脚、20脚。还有一些激光器需要接使能信号，就要加接脚4；使能信号为差分时，就需同时接脚4、脚5。

例子1：武汉晶石光电技术有限公司的M系列CO2激光器，仅需PWM接脚19和参考地接脚10。

例子2：Diamond G100/G150/E150 激光器需要一路使能信号接脚4，一对差分信号接脚19和脚20，参考端地接脚10

（3）yag激光接线图

| 管脚号 | 信号名称 | 具体说明 |
| --- | --- | --- |
| 9、 | PLATCH(YAG_LASERO+) | YAG激光器开关信号+（光闸信号）。TTL输出 |
| 7 | P6(YAG_LASERO-) | YAG激光器开关信号-（光闸信号）。TTL输出 |
| 8 | P7(YAG_QKILL) | YAG激光器首脉冲抑制信号。TTL输出 |
| 19 | AP(YAG_PWM+) | YAG激光器pwm+输出。TTL输出 |
| 20 | PRR(YAG_PWM-) | YAG激光器pwm-输出。TTL输出 |
| 10,14 | GND | 控制卡的参考地 |
| 17 | VCC | 控制卡的5V电源输出 |

YAG激光器波形图

说明：

（1）脚19是YAG激光器PWM+信号。对应波形图的PWM+

（2）脚20是YAG激光器PWM-信号。对应波形图的PWM-

（3）脚9是YAG激光器光闸信号+。对应波形图的LASERO+

（4）脚7是YAG激光器光闸信号-。对应波形图的LASERO-

（5）脚8是YAG激光器的首脉冲抑制信号。对应波形图的QKILL

YAG固体激光器没有典型接法，需根据激光器特性进行接线。以下提供两个典型例子：

(1)瑞丰恒激光器的PULSE脚接控制板的脚19，GATE脚接控制板的脚9，FPS脚接控制板的脚8，并设置瑞丰恒的Gate Input为ext， Trig mode为ext， FPS Input为ext。

(2)杰普特DPSSLP-UV-3/5-AIO的紫光固体激光器的LASER+脚接控制板脚7，PWM脚接控制板脚19

(3)HUARAY的POPLAR-355/3 A的固体激光器的GATE脚接控制板脚9，PWM脚接控制板脚19

### 2.11 、P1接口：激光接口2

| 管脚号 | 信号名称 | 具体说明 |
| --- | --- | --- |
| 9 | DA1 | 模拟信号1输出，功率模拟电压输出 |
| 8 | AGND | 模拟地，用于模拟输出的返回地 |
| 7 | DA2 | 模拟信号2 输出，频率模拟电压输出 |
| 6 | REDLED | 红光输出，TTL输出 |
| 5 | GND | 地 |
| 4 | RESV | 保留，不接 |
| 3 | PWM _24 | 24V电平，用作24V的调制信号 |
| 2 | EN_24 | 24V电平，用作24的光闸信号 |
| 1 | 24V | 24V电源输出 |

注意：EN_24为光闸信号，打标时会根据标记的内容改变状态，从而实现开光关光。

调制信号与光闸信号波形图

- 高电平是输出24V，低电平时输出0V

接线说明：

| 板卡管脚 | 激光器管脚 |
| --- | --- |
| 脚3是板卡的PWM_24（调制）信号输出 | 激光器的PWM（调制）信号输入 |
| 脚5是板卡的PWM_24信号的地 | 激光器PWM信号地 |
| 脚2是板卡的EN_24（光闸）信号输出 | 激光器的光闸信号输入 |
| 脚5是板卡的EN_24信号的地 | 激光器的光闸信号地 |
| DA1功率模拟电压输出 | 激光器模拟信号输入 |
| AGND模拟地 | 激光器模拟信号地 |

模拟激光器指的是带有模拟信号要求的激光器，需要按照激光器说明书的要求进行接线。一般模拟激光器的模拟功率接DA1，调制信号接脚3，光闸信号接脚2。暂无例子提供。

## 三、激光可配置输入、输出口说明

可配置输入口有：IN1~IN15

可配置TTL输出口有：OUT1~OUT5，OUT10~OUT15

可配置OC输出口：OUT6~OUT8

可配置OC继电器输出口：OUT9

3.1、输入口电路

推荐接法：

3.3、OUT1 ~ OUT5，OUT10 ~ OUT15输出口电路

OUT1 ~ OUT5 , OUT10 ~ OUT15是TTL输出

注意：由于OUT1 ~ OUT5, OUT10 ~ OUT15为TTL输出，所以需要避免接地或短路，否则会损坏板卡

3.4、OUT6 ~ OUT8输出口电路

OUT6 ~ OUT8为OC门输出

电路如图

这些OC门输出，可以与5V组成高驱动能力输出；也可以与24V组成高驱动能力输出

3.5、OUT9输出口电路

OUT9为OC门输出

电路如图

当OUT9使用感性负载输出，如继电器时，推荐如下接线

软件配置

注意：24V的电压就是输入到控制板的电源，所以继电器选择的电压范围应该包含控制板电源电压。