零壹激光LYF-08R接口说明

一、概述

此飞行触摸屏专为飞行打标而开发，支持光纤激光器、二氧化碳激光器和YAG(紫外)激光器，支持飞行模式和管线模式。

二、激光打标接口说明

| 接口 | 说明 |
| --- | --- |
| 电源接口 | 板卡供电接口（此接口不可用） |
| 串口 | 用于串口通讯 |
| 转接板 | 详见《激光打标机DB37第四版转接板说明》 |
| USB | 可接鼠标、键盘和U盘等USB设备 |
| 网口 | 用于网络通讯 |

1、电源接口

| 管脚 | 信号名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | FG | 接打标机外壳大地，抗干扰 |
| 2 | GND | 电源地 |
| 3 | VCC | 电源12~24V输入 |

注意：此电源接口不可用于此卡的供电，此卡的电源接口位于转接板上，具体见此卡说明书网页里的硬件使用说明书——《激光打标机DB37第四版转接板说明》。

2、串口

| 管脚 | 管脚名称 | 具体说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TX4 | 串口232发送 |
| 2 | RX4 | 串口232接收 |
| 3 | GND | 地 |
| 4 | TX0 | 串口232发送 |
| 5 | RX0 | 串口232接收 |

串口可用于与其他设备通讯，如电脑、条码打印机等。

3、转接板

转接板的详细说明见硬件使用说明书。

4、USB口

USB接口包括USB1、USB2和USB3。用于接入鼠标与键盘操作和插入U盘、扫描枪等，通过U盘来实现系统文档的导入和导出，或者可以通过U盘来进行系统的固件更新。

5、网口

可通过网口与其他机器进行网络通讯，用于软件的网络扩展。