气动K8转接板说明

K8转接板用于扩展LYK8-080和LYK8-VGA的输入输出口数量。输入口增加了IN3-IN8，输出口增加了OUT3-8，下面进行详细说明。

### 一 LYK-080

打红色×的问题不需要的接口。

“8寸扩展接口”用于接8寸屏，P1为扩展接口，下面对P1进行具体说明。

| 管脚 | 说明 |
| --- | --- |
| OUT3 | 可配置输出口3，TTL输出。 |
| OUT4 | 可配置输出口4，TTL输出。 |
| OUT5 | 可配置输出口5，TTL输出。 |
| OUT6 | 可配置输出口6，TTL输出。 |
| OUT7 | 可配置输出口7，TTL输出。 |
| OUT8 | 可配置输出口8，TTL输出。 |
| 5V | 5V输出。 |
| GND | 地。 |
| IN3 | 可配置输入口3。 |
| IN4 | 可配置输入口4。 |
| IN5 | 可配置输入口5。 |
| IN6 | 可配置输入口6。 |
| IN7 | 可配置输入口7。 |
| IN8 | 可配置输入口8。 |
| 24V | 24V输出。 |
| GND | 地。 |

输出口可用于接信号灯、继电器等，接信号灯接法如图：

可配置：指该输入口\输出口默认并未指定功能，需要到软件里为其配置功能，方可使用。

输入口可用于接脚开关、感应开关等，脚踏开关接法如图：

### 二 LYK8-VGA

红色×为用于接LYK8-080的接口，转接板接LYK-VGA时不用。

转接板和LYK8-VGA相接时，有三个接口可以用：P3——电源接口，COM2——串口和P1——扩展IO口。下面进行说明。

1 电源接口

| 24V | 12-24V输入，电源正端输入。 |
| --- | --- |
| GND | 输入地，电源负端输入。 |
| EARTH | 大地。 |

2 串口

| 管脚号 | 说明 |
| --- | --- |
| 2 RXD3 | 串口3接收 |
| 3 TXD3 | 串口3发送 |
| 5 GND | 地 |
| 1、4、6、7、8、9 | 不接 |

3 扩展IO口

| 管脚 | 说明 |
| --- | --- |
| OUT3 | 可配置输出口3，TTL输出。 |
| OUT4 | 可配置输出口4，TTL输出。 |
| OUT5 | 可配置输出口5，TTL输出。 |
| OUT6 | 可配置输出口6，TTL输出。 |
| OUT7 | 可配置输出口7，TTL输出。 |
| OUT8 | 可配置输出口8，TTL输出。 |
| 5V | 5V输出。 |
| GND | 地。 |
| IN3 | 可配置输入口3。 |
| IN4 | 可配置输入口4。 |
| IN5 | 可配置输入口5。 |
| IN6 | 可配置输入口6。 |
| IN7 | 可配置输入口7。 |
| IN8 | 可配置输入口8。 |
| 24V | 24V输出。 |
| GND | 地。 |

输出口可用于接信号灯、继电器等，接信号灯接法如图：

可配置：指该输入口\输出口默认并未指定功能，需要到软件里为其配置功能，方可使用。

输入口可用于接脚开关、感应开关等，脚踏开关接法如图：