# K8多文档标刻使用说明

本文档适用于K8-VGA和K8-080，操作方法基本一致。

K8的多文档功能是集成在“事件管理器”里面，所以要使用时，需要先启用事件管理器。

K8-VGA启用“事件管理器”操作：

K8-080启用“事件管理器”操作：

进入“事件管理器”后，首先需要勾选“启用事件管理器”，如图：

启用事件管理器后，在“事件”那里选择“刻印空闲”。

选择了“刻印空闲”后，点击“添加IO输入”，如图：

进入“IO输入”后，我们可以看到IN口（即输入口）和文档名。我们便是在这里设置一条IO输入把它和文档关联起来。

注意：上图只是示例，并非代表K8只有两个输入口。输入口的数量以K8实机为准。

以上图为示例：两个IN口，可以设置对应三个文档：勾选IN1对应一个文档；勾选IN2对应一个文档和同时勾选IN1、IN2对应一个文档。如图：

三个都添加完成后效果如图：

注意：实际使用中，请按照自己的实际需求来编辑。

操作完这些后点“确认”即可。

启用后，我们可以在主页下方可以看到“事件管理器已启用”。

启用事件管理器后，我们只要在打标机空闲时（如上图），给到板卡IO信号，板卡就会打开相应的文档。